## Slide 1
« Gestion des conditions thermiques : un enjeu majeur pour les convertisseurs électroniques de puissance »
Le 29 mars 2018
Laurent Dupont (laurent.dupont@ifsttar.fr)
Chargé de recherche IFSTTAR-SATIE
Membre du comite de pilotage du GdR SEEDS
Journée du 29 mars 2018 à l’IRT Saint Exupéry - Toulouse
SFT : Société Française de Thermique
SEEDS : Systèmes d’Énergie Électrique dans leurs Dimensions Sociétales

## Slide 2: Prélude
L’électronique de puissance une associée de l’énergie électrique
  Pour quoi faire, avec quoi et comment faire au mieux
Les performances des composants de puissance sous réserve de quelques concessions
  Architecture, technologies et une bonne dose de savoir faire au service des performances, de la disponibilité et de la fiabilité
  Un profil de mission synonyme de contraintes complexes reportées vers des composants aux aptitudes remarquables
Des composants de puissance un usage qui les fatigue jusqu’à la défaillance
  La température des composants, une grandeur physique aux multiples facettes
  La gestion de la température, un des leviers pour améliorer les performances et la fiabilité

## Slide 3: Optimisation des flux d’énergie électrique Le besoin
Réseau électrique
Convertisseur
statique
Convertisseur
statique
Utilisation
Convertisseur
statique
Convertisseur
statique
Source Energie
Stockage Energie
Flux d’énergie électrique
Stratégie de contrôle et de supervision
Convertisseur statique d’énergie électrique
  Efficacité énergétique
  Disponibilité
  Fiabilité (maillon sécuritaire)

## Slide 4: Optimisation des flux d’énergie électrique Le besoin
Réseau électrique
Convertisseur
statique
Convertisseur
statique
Utilisation
Convertisseur
statique
Convertisseur
statique
Source Energie
Stockage Energie
Flux d’énergie électrique
Stratégie de contrôle et de supervision
Convertisseur statique d’énergie électrique
  Efficacité énergétique
  Disponibilité
  Fiabilité (maillon sécuritaire)
[Apple Alim. MacBook Air]
[ABB Station HVDC Angleterre - Norvège]

## Slide 5: Optimisation des flux d’énergie électrique Le principe
Convertisseur
statique
Utilisation
AC
Flux d’énergie électrique
Stratégie de contrôle-commande et de supervision
Source DC
Association d’interrupteurs
+ capteurs + cde + sécurité …
 Convertisseur
Stockage - Filtrage
Tension
Courant
Temps
Amplitude
Temps
Amplitude
Tension
Courant
Convertisseur statique d’énergie électrique
  « Découper » l’énergie électrique pour mieux l’utiliser
    Transfert bidirectionnel
    Un rendement élevé, mais inférieur à 1 !
    La température et ses variations affectent les performances et la fiabilité
Cde
Cde
Cde
Cde
Ex : 50Hz => 20ms
Source DC
Utilisation
Capteurs

## Slide 6: Optimisation des flux d’énergie électrique Le principe
Convertisseur
statique
Utilisation
Flux d’énergie électrique
Association d’interrupteurs
+ capteurs + cde + sécurité …
 Convertisseur
Temps
Amplitude
Tension
Courant
Convertisseur statique d’énergie électrique
  « Découper » l’énergie électrique pour mieux l’utiliser
50Hz => 20ms
Temps
Amplitude
20kHz => 50µs
Pour les composants actifs (interrupteurs statiques) : - Répétition d’état passant (ON) et d’état bloqué (OFF)
Stratégie de contrôle des cellules de commutations
Commande et Supervision
Stockage - Filtrage
Cde
Cde
Cde
Cde
Source DC
Utilisation
L’électronique de puissance intégrée soumise aux besoins et contraintes applicatives et normatives.
Capteurs

## Slide 7: Le convertisseur – Le module de puissance Au service des performances et de la fiabilité
Des composants intégrés dans un boitier
Cde
Optimiser l’implantation des cellules de commutation pour :
  Gérer les éléments parasites
    Réduction des surtensions (pertes)
    Réduction du rayonnement électromagnétique (CEM)
Cde
[BUTTAY_2016]
Cellule
Cellule
Convertisseur
statique
Association d’interrupteurs
 Cellules de commutations
Cde
Cde
Cde
Cde
Cellule
Cde
Cde

## Slide 8: Le convertisseur – Le module de puissance Au service des performances et de la fiabilité
Convertisseur
statique
Association d’interrupteurs
 Cellules de commutations
Des composants intégrés dans un boitier :
Cde
Cde
Cde
Cde
Cellule
Optimiser l’implantation des cellules de commutation pour :
  Gérer les éléments parasites
    Réduction des surtensions (pertes)
    Réduction du rayonnement électromagnétique (CEM)
  Distribuer les contraintes :
    Les contraintes électriques
    Les contraintes thermiques
    Les contraintes mécaniques
Construire des ensembles de cellules de commutations
  Performantes, Robustes, Fiables, Légères, Compactes, Economiques…
[LI_2016]
Cde
Cde
Cellule

## Slide 9: Le convertisseur – Le module de puissance Au service des performances et de la fiabilité
L:20cm l:10cm h:5cm Partie active (puce) : S:1cm2 - ep:35µm
Des composants intégrés dans un boitier
[Source SEMIKRON]
[Source FUJI]
[DiMarino_2016]
Module 1.2 kV SiC MOSFET
Convertisseur
statique
Association d’interrupteurs
 Cellules de commutations
Cde
Cde
Cde
Cde
Cellule
Cde
Cde
Flux d’énergie électrique

## Slide 10: Le convertisseur – Le module de puissance Au service des performances et de la fiabilité
Flux d’énergie électrique
L:13cm l:8cm h:2cm
Rapport d’échelle (µm -> dm)
Des interrupteurs statiques intégrés dans un boitier
[Source INFINEON]
Partie active (Silicium ) S:1cm2 - ep:35µm
Assemblage de matériaux hétérogènes
Des caractéristiques physiques : Electriques, Diélectrique, Thermiques, Mécaniques, Chimiques…
Pour exploiter les performances de la partie active
Convertisseur
statique
Association d’interrupteurs
 Cellules de commutations
Cde
Cde
Cde
Cde
Cellule
Cde
Cde

## Slide 11: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
Temps
Courant Température
Cde
Courant
Courant
Analyse thermique par spectroscopie µRaman
Régime établi en conduction [KOCYNIEWSKI_2015]

## Slide 12: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
Thermographie infrarouge [SATIE-TEMA]
Temps
Courant Température
Courant
Analyse thermique par spectroscopie µRaman
Régime établi en conduction [KOCYNIEWSKI_2015]
Courant d’usage : Ic=90 A
Pdissipée=150 W soit > 100 W/cm2
-> 8 zones actives
Couplage électrothermique

## Slide 13: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
Thermographie infrarouge [SATIE-TEMA]
Courant d’usage : Ic=90 A
Pdissipée=150 W soit > 100 W/cm2
Rthj-c=0.3 K/W
Rthj-eau=0.8 K/W
-> 8 zones actives
Couplage électrothermique
[THOLLIN_2016]

## Slide 14: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
Thermographie infrarouge [SATIE-TEMA]
ΔT=40K
Tmax=175°C
Tmin=135°C
15mm
Contrôle émissivité (retirer le boitier et le gel de protection) Dépôt peinture haute température par micropulvérisation (6µm)
Courant d’usage : Ic=90 A
Pdissipée=150 W soit > 100 W/cm2
Rthj-c=0.3 K/W
Rthj-eau=0.8 K/W
-> 8 zones actives
Couplage électrothermique

## Slide 15: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
  Conditions de fonctionnement en régime extrême (de 1 à des kcycles)
  Court-circuit de la cellule de commutation
Protection par le circuit de commande
Pdissipée= 28 kW durant 40µs
soit 1,15J / court-circuit
Tension = 400 V Transistor MOS super-jonction (Sa = 20mm2)
[PIETRANICO_2010]
[Romano_2016]
SiC MOSFET – Court-Circuit
Cde
Courant

## Slide 16: Les contraintes électrothermiques Distribution complexe de la température des composants (3D)
Des conditions de fonctionnement et des conditions limites
  Conditions de fonctionnement nominal (>1010 cycles)
  Régime de conduction (passant)
  Régime de commutation (transition ON-OFF et OFF-ON)
  Conditions de fonctionnement en régime extrême (de 1 à des kcycles)
  Court-circuit de la cellule de commutation
Les conditions d’utilisation + (architecture, topologie, lois de cde,…)
   Contraintes opératives + Contraintes environnementales
Association d’interrupteurs
+ capteurs + cde + sécurité …
 Convertisseur
Stockage - Filtrage
Cde
Cde
Cde
Cde
Capteurs
Contraintes
Besoins
+
Conditions

## Slide 17: La température Facteur qui affecte les performances des composants
Les caractéristiques sont liées aux physiques donc température
  Une limite physique liée à la technologie des composants en silicium
Les composants en matériau semi-conducteur à grand gap pour repousser certaines limitations, mais imposent de nouvelles contraintes
  Augmentation des densités de puissance x10
  Augmentation des densités de courant x100
  La température de 350°C est une limite pour certains des autres matériaux utilisés.

## Slide 18: La température Facteur qui affecte les performances des composants
Les caractéristiques sont liées aux physiques donc température
  Une limite physique liée à la technologie des composants en silicium
Les composants en matériau semi-conducteur à grand gap pour repousser certaines limitations, mais imposent de nouvelles contraintes
  Augmentation des densités de puissance x10
  Augmentation des densités de courant x100
  La température de 350°C est une limite pour certains des autres matériaux utilisés.
  Une dépendance avec la température
  Les caractéristiques et les performances sont dépendantes de la température
  Caractéristiques directes, inverses, commutations, robustesse en régime extrême…
Caractéristique IGBT
[FS100R12PT4 INFINEON]
-> Augmentation des pertes dissipées si la température augmente
-> Perte irréversible de la fonction si la température augmente trop !
-> Des indicateurs indirects de la température

## Slide 19: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
L’usage (ou pas!) active les mécanismes d’endommagement
[Wang_2012]

## Slide 20: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
L’usage active les mécanismes d’endommagement
  Des propriétés physiques et des lois de comportement complexes
  Des constantes de temps de qques µs à qques 10aines minutes (des h)
  Assemblage de matériaux hétérogènes
  Rapport d’échelle de 1/100 000 (µm / dm)
Isolation électrique
Contraintes :
électriques, thermiques,
mécaniques,…
Contraintes :
thermiques, mécaniques,…

## Slide 21: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
L’usage active les mécanismes d’endommagement
  Des propriétés physiques et des lois de comportement complexes
  Des constantes de temps de qques µs à qques 10aines minutes (des h)
  Assemblage de matériaux hétérogènes
  Rapport d’échelle de 1/100 000 (µm / dm)
Contraintes :
électriques, thermiques,
mécaniques,…
Contraintes :
thermiques, mécaniques,…
Isolation électrique
+
Des modes d’endommagement
 Défaillances
=
Notamment des contraintes
thermomécaniques

## Slide 22: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
L’usage active les mécanismes d’endommagement
  Un profil de mission
  => Une distribution spatiale et temporelle des contraintes
=
[Herold_2016]

## Slide 23: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
MTBF = F(ΔTpuce, <Tpuce>)
[Junghaenel_2017]
Le facteur Δtpuce augmenté de 20K à haute température
En fonction du mode d’endommagement  Durée de vie divisée par 10

## Slide 24: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
MTBF = F(ΔTpuce, <Tpuce>, Tboîtier)
[Junghaenel_2017]
[Wang_2012]
Le facteur Δtpuce augmenté de 20K à haute température
En fonction du mode d’endommagement  Durée de vie divisée par 10

## Slide 25: La température et ses variations Facteurs d’accélération qui affectent la fiabilité des convertisseurs
MTBF = F(ΔTpuce, <Tpuce>, Tboîtier, tΔTpuce)
[Junghaenel_2017]
[CHOI_2016]
[Wang_2012]
Le facteur Δtpuce augmenté de 20K à haute température
En fonction du mode d’endommagement  Durée de vie divisée par 10

## Slide 26: Les besoins de ruptures technologiques Un système de refroidissement performant
Réviser le modèle d’intégration de l’électronique de puissance
  Des besoins d’une meilleure distribution des contraintes
  Des parties actives plus petites (du cm2 -> mm2)
  Des besoins d’une meilleure isolation électrique
  Des cellules de commutation plus compactes
[Schmid_2017]
[FAVRE_2017]
[YU_2017]

## Slide 27: Les besoins de ruptures technologiques Un système de refroidissement performant et adapté… adaptatif !
Et si un meilleur contrôle de la température permettait
  D’améliorer les performances
  D’améliorer la robustesse et la fiabilité
  et si…
IGBT-Diode 3300V-1200A (Format A5)
24 IGBTs en // + 12 Diodes en //

## Slide 28: Merci de votre attention
Merci aux sources bibliographiques pour l’illustrations de mes propos,
aux contributeurs du GdR SEEDS
et particulièrement aux membres des groupes de travail
- GT FiabSurf coanimé par Mme Mounira BERKANI et M Arnaud Gaillard
De la physique de la défaillance à la sureté de fonctionnement des convertisseurs
- GT Intégration coanimé par M Cyril BUTTAY et M Denis LABROUSE
Vers une intégration de nouvelle génération dans PCB
- GT Driver coanimé par M Nicolas GINOT et Nicolas ROUGER
Faire évoluer les fonctionnalités des circuits de commande rapprochée

## Slide 29: Ressources utilisées
C. DiMarino, W. Zhang, N. Haryani, Q. Wang, R. Burgos and D. Boroyevich, "A high-density, high-efficiency 1.2 kV SiC MOSFET module and gate drive circuit," 2016 IEEE 4th Workshop on Wide Bandgap Power Devices and Applications (WiPDA), Fayetteville, AR, 2016, pp. 47-52.
KOCINIEWSKI (T.), MOUSSODJI (J.) et KHATIR (Z.). – Temperature mapping by μ-Raman spectroscopy over cross-section area of power diode in forward biased conditions, Microelectron. Reliab., vol. 55, no 3-4, p. 547-551, févr. 2015.
H. Li et al., "Influences of Device and Circuit Mismatches on Paralleling Silicon Carbide MOSFETs," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 621-634, Jan. 2016.
G. Romano et al., "A Comprehensive Study of Short-Circuit Ruggedness of Silicon Carbide Power MOSFETs," in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 4, no. 3, pp. 978-987, Sept. 2016.
M. Schmid, J. Pforr and G. Elger, "Power Electronic Package for Double Sided Cooling Utilizing Tile-Level Assembly," PCIM Europe 2017; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, Nuremberg, Germany, 2017, pp. 1-7.
Christian Herold and all., "Requirements in power cycling for precise lifetime estimation", Microelectronics Reliability, Volume 58,2016,Pages 82-89.
H. Wang, K. Ma and F. Blaabjerg, "Design for reliability of power electronic systems," IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Montreal, QC, 2012, pp. 33-44.
J. Favre et al., "A Double Side Cooled Electronic Power Module," PCIM Europe 2017; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management, Nuremberg, Germany, 2017, pp. 1-8.
C. Yu, C. Buttay, É. Labouré, V. Bley, C. Combettes and G. Brillat, "Comparison of topside contact layouts for power dies embedded in PCB," 2016 6th Electronic System-Integration Technology Conference (ESTC), Grenoble, 2016, pp. 1-6.
M. Junghaenel, U. Scheuermann, "Impact of load pulse duration on power cycling lifetime of chip interconnection solder joints", Microelectronics Reliability, Volumes 76–77, 2017, Pages 480-484.
U.M. Choi, F. Blaabjerg, S. Jørgensen, F. Iannuzzo, H. Wang, C. Uhrenfeldt, S. Munk-Nielsen, Power cycling test and failure analysis of molded Intelligent Power IGBT Module under different temperature swing durations, Microelectronics Reliability, Volume 64, 2016, Pages 403-408.
B. Thollin, L. Dupont, Y. Avenas, J. C. Crebier, Z. Khatir and P. O. Jeannin, "Numerical and Experimental Evaluation of the Microsecond Pulsed Heating Curve Technique Dedicated to Die Interconnection Characterization," in IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 6, no. 6, pp. 835-845, June 2016.